## Slide 1: Sistema NAVIGATOR

## Slide 2: Tapered Navigator System
Profundidad específica S y L.
Solo requerido en casos mínimamente invasivos(flapless)
300rpm
Tissue Punches
Tapered navigator system

## Slide 3
Piloto y avellanador en caso de colocación sub crestal.
Profundidad S y L.
1200 Rpm.
Cortical Perforator
Tapered navigator system

## Slide 4
Fresa inicial.
Profundidad específica ( a – g).
1200 Rpm.
Twist Drills
Tapered navigator system

## Slide 5
Provee la orientación a la fresa twist drill.
2 medidas según el diámetro del master tube.
Twist Drill
Positioning Handle
Tapered navigator system

## Slide 6
Avellanador coronal.
Profundidad S y L.
800 Rpm.
Countersink
Tapered navigator system

## Slide 7
Fresa cónica.
Profundidad específica S y L.
800 Rpm.
Shaping Drills
Tapered navigator system

## Slide 8
Convierte el tubo de 5 mm en 4 mm. Para la fresa cónica de 4.
Solo para implantes de 5 mm.
Shaping Drill
Reduction Handle
Tapered navigator system

## Slide 9
Conformador de rosca de longitud completa.
Profundidad S y L.
20 Rpm.
Taps
Tapered navigator system

## Slide 10
Porta implante.
Codificado por color en tornillo.
Profundidad S y L
Implant Mounts
Tapered navigator system

## Slide 11
Perfilador óseo.
Conforma y regulariza la parte ósea coronal.
Instrumento manual.
Bone Profile
Tapered navigator system

## Slide 12: Tapered Navigator System
Slim navigator
Notes: Desde el punto de vista de los costos el navigator se nos hace muy dificil el que los drs. Lo adquieran
Hemos tenido que generar estrategias para llegar a los dres. y que se pueda utilizar las guías junto al avìo y por tanto que utilicen nuestros implantes
Estadisticamente los implantes que se colocan en nuestro medio son de 3-25 y 4

## Slide 13
Tapered navigator system

## Slide 14
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 15: C.G.O – GUÍAS QUIRÚRGICAS
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 16: C.G.O – GUÍAS QUIRÚRGICAS
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 17
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 18
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 19
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 20
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 21
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 22
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 23
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 24
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 25
Guía safe – protocolo quirúrgico

## Slide 26: GRACIAS!!!